## Slide 1
Luca Aquino Fabian Binna Valentin Meier

## Slide 2: Inhalt
Demo Z-Wave Prinzip
Generell
Gerätetypen & Kosten
Protokoll Stack
  Physical Layer
  Transport Layer
  Network Layer
  Security Layer
  Application Layer
Eignung im Bereich IoT
Quellen & Fragen

## Slide 3: Prinzip Demo

## Slide 4
WLAN
ZWAVE
Smartphone
Router
Z-Wave Controller
Z-Wave Dimmer
Office Light
HTTP

## Slide 5
SET VALUE 150
Office Light
PUT
Office Light: 70%

## Slide 6
SET VALUE 255
Office Light
PUT
Office Light: 100%

## Slide 7
GET
Office Light
GET
Office Light
REPORT
Value = 255
RESPONSE
Office Light = 255
Value = 255

## Slide 8: Generell
Einsatzgebiet: Home Automation
Geringer Energieverbrauch
Weltweit größte Systemplattform interoperabler funkbasierter Produkte
Mesh Netzwerk
Reichweite
  Bis zu 100m zwischen 2 Nodes
  Bis zu 4 Nodes
232 Geräte pro Netzwerk

## Slide 9: Gerätetypen & Kosten

## Slide 10: Gerätetypen & Kosten
106.-
139.-
69.-
69.-
309.-
69.-
159.-
59.-
69.-
74.-

## Slide 11: Protokoll Stack
Physical
Transport
Network
Application
Security

## Slide 12: Physical Layer
Datenübertragungsrate
  9.6kbps / 40kbps / 100kbps
Frequenz
  Europa: 868.42 MHz (SRD)
  USA: 908.42 MHz (ISM)
Encoding
  Manchester (9.6kbps)
  NRZ(40kbps / 100kbps)
Modulation
  GFSK (Sicher?)
Physical
Transport
Network
Application
Security

## Slide 13: Transport Layer
Error Detection
Retransmission
Acknowledgement
MEHR HIER?!
Physical
Transport
Network
Application
Security

## Slide 14: Network Layer
Mesh Netzwerk
32-Bit Home ID
  Pro Controller
  Vom Hersteller vergeben
8-Bit Node ID
  Pro Endgerät
  Vom Controller vergeben
Physical
Transport
Network
Application
Security

## Slide 15: Security Layer
Preshared Key
  128Bit Network Key
  Von Controller generiert
Cipher & MAC-Keys
  128Bit
  Von Netzwerk Key abgeleitet
Nonce
  64Bit
  Gegen Replay Attacken
Encryption: AES-OFB
Authentication: AES-CBCMAC
Physical
Transport
Network
Application
Security

## Slide 16: Application Layer
Command Classes
  SET
  GET
  REPORT
Werte: 0-255
Interpretation den Endgeräten überlassen
Physical
Transport
Network
Application
Security

## Slide 17: Eignung im Bereich IOT

## Slide 18: Quellen & Fragen
Quellen
  Offizielles Z-Wave FAQ
  Video: Blackhat 2013 – Hacking Z-Wave
  Z-Wave Europe Wiki – Handbook (Linksammlung)
  Z-Wave Europe Wiki – Application Layer Details
  Wikipedia – Z-Wave